WZDW.WZP.271-56/16							Poznań, 26.07.2016r.

# Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Więcbork w m. Złotów 
ul. Jastrowska i Partyzantów”.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

# Pytanie 1:
Czy zamawiający może uściślić rodzaj geosyntetyku, gdyż w pkt 1. 3 nie wymienia się włókna szklanego czy węglowego. W pkt. 2. 1 mówi się o siatce z włókien szklanych a w pkt. 2. 2. 2 o siatce z włókien szklano – węglowych.

# Odpowiedź: Dotyczy geosiatki zbrojonej z włókien szklanych i węglowych o wytrzymałości 120 kN x 120 kN.

# Pytanie 2:

Czy Zamawiający podając odległość odwozu destruktu do obwodu w Szamocinie uwzględnił ograniczoną nośność na przeprawie przez rzekę Noteć w m. Białośliwie. (wg zamieszczonego przedmiaru podającego odległość 45 km jest to jedyna trasa spełniająca ten warunek)?

# Odpowiedź: Transport technologiczny przez most w Białośliwiu.

# Pytanie 3:

Czy Zamawiający podtrzymuje zapis w poz. ,Wykonanie warstwy wiążącej śr. grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11W asfalt 35/50”  czy też podana warstwa ma mieć grubość min 4 cm.

# Odpowiedź: Dotyczy średniej grubości 4 cm.