PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową zjazdów

na odcinku Jaroszewice Rychwalskie – Rychwał ul. Grodziecka

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków

- etap III –

| Lp. | Specyfikacja | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (odcinek od D ist. – D19; D31 – D20) |
| Kanały główne grawitacyjne PP ø 500 mm – 94,70 m, ø 400 mm – 233,30 m, ø 300 mm – 743,10 m |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia | km | 0,020 |
| 2. | D-02.01.01 | Wykopy dołów poszukiwawczych o szerokości dna do 1,5 m i gł. do 1,5m. Grunt kategorii III 2 szt.*2=4 m3 | m3 | 4,00 |
| 3. | D-02.01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekom. typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m | kpl | 2,00 |
| 4. |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekom. typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m | kpl | 2,00 |
| 5. |  | Zabezpieczenie kabla dzieloną osłoną rurową PS do kabli 110 PS /0660340/ 2szt.*1,5m=3,0m | m | 3,00 |
| 6. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanału | km | 1,071 |
| 7. | D-02.01.00 | Wykopy szer. powyżej 1,0-2,0 m z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m | m3 | 525,50 |
| 8. | D-02.01.00 | Wykopy szer. powyżej 1,0-2,0 m z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m | m3 | 787,75 |
| 9. | D-02.01.00 | Wykopy szer. powyżej 1,0-2,0 m z załadunkiem na samochody 10-15 t, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m - analogia | m3 | 293,97 |
| 10. | D-02.01.00 | Wykopy szer. powyżej 1,0-2,0 m z załadunkiem na samochody 10-15 t, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m - analogia | m3 | 440,94 |
| 11. | D-02.01.00 | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowył. 10-15 t, grunt I-IV - dalsze 2 km 734,91m3*2=1469,82m3 | m3 | 1.469,82 |
| 12. | D-02.01.00 | Wykopy liniowe - dokop ręczny po koparce. Grunt kategorii I-II | m3 | 21,28 |
| 13. | D-02.01.00 | Wykopy liniowe - dokop ręczny po koparce. Grunt kategorii III-IV | m3 | 31,92 |
| 14. | D-02.01.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 1.313,25 |
| 15. | D-02.01.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II - dowóz piasku na podsypki i obsypki kanałów | m3 | 632,73 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | D-02.01.00 | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowył. 5-10 t, grunt I-IV - dalsze 4 km 4*632,73=2530,92m3 | m3 | 2.530,92 |
| 17. | D-03.01.00 | Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku | m3 | 632,73 |
| 18. | D-03.01.00 | Kanały deszczowe z rur kielichowych PP o średnicy 500 mm klasy SN8 | m | 94,70 |
| 19. | D-03.01.00 | Kanały deszczowe z rur kielichowych PP o średnicy 400 mm klasy SN8 | m | 233,30 |
| 20. | D-03.01.00 | Kanały deszczowe z rur kielichowych PP o średnicy 300 mm klasy SN8 | m | 743,10 |
| 21. | D-03.01.00 | Podbudowa pod studnie z chudego betonu C8/10 gr.10 cm (33*1,8*1,8) = 100,44 m2 | m2 | 100,44 |
| 22. | D-03.01.00 | Studnie rewizyjne o głębokości 2,0 m z kręgów betonowych BS o średnicy 1200 mm, w gotowym wykopie | studnia | 9,00 |
| 23. | D-03.01.00 | Dodatek na każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych BS o średnicy 1200 mm, w gotowym wykopie | szt. | -6,00 |
| 24. | D-03.01.00 | Studnie rewizyjne o głębokości 2,0 m z kręgów betonowych BS o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie | studnia | 21,00 |
| 25. | D-03.01.00 | Dodatek na każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych BS o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie | szt. | -20,00 |
| 26. | D-03.01.00 | Studnia osadnikowa o głębokości 1,50 m z kręgów betonowych BS o średnicy 1000 mm z kratę i osadnikiem z betonu C16/20 na wlocie w gotowym wykopie wg rys. nr 18 | studnia | 1,00 |
| 27. | D-03.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | m | 94,70 |
| 28. | D-03.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | m | 233,30 |
| 29. | D-03.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | m | 743,10 |
| Przykanaliki PVC-U ø 200 mm – 31 szt./63 m |
| 30. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przykanalika | km | 0,063 |
| 31. | D-02.01.00 | Wykopy szerokości 0,90-1,0 m z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową płytową – typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m | m3 | 24,19 |
| 32. | D-02.01.00 | Wykopy szerokości 0,90-1,0 m z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m | m3 | 36,28 |
| 33. | D-02.01.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II | m3 | 12,60 |
| 34. | D-02.01.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.III | m3 | 18,90 |
| 35. | D-02.01.00 | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t, grunt I-IV - dalsze 2 km | m3 | 31,50 |
| 36. | D-02.01.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 1,20 m3 z transportem urobku sam. samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II - dowóz piasku na zasypkę i obsypkę | m3 | 25,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | D-02.01.00 | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 5-10 t, grunt I-IV - dalsze 4 km 4*25,14=100,56m3 | m3 | 100,56 |
| 38. | D-02.01.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 60,47 |
| 39. | D-03.01.00 | Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku | m3 | 25,14 |
| 40. | D-03.01.00 | Rurociągi kanalizacyjne z rur litych kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 200 SN8. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności kanału | m | 63,00 |
| 41. | D-03.01.00 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 31,00 |
| B) BUDOWA CHODNIKÓW I PRZEBUDOWA ZJAZDÓW |
| Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z ustawieniem tablic informacyjnych na temat realizacji inwestycji o wymiarach 2,00×1,20 m wraz z przystosowaną konstrukcją wsporczą 0,652+0,580 | km | 1,232 |
| 2. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu i darniny grub. 15 cm za pomocą spycharek 1261,0*1,0 | m² | 1.261,00 |
| 3. | D-01.02.04 | Demontaż tablic i znaków drogowych do przestawienia 6,0+14,0-4,0 | szt. | 16,00 |
| 4. | D-01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głęb. 6-10 cm 653,0+504,0+104,0 | m | 1.261,00 |
| 5. | D-02.03.01 | Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu kat. I-II z dowozem gruntu samochodami samowyładowczymi 2,0*0,40*1261,0 | m³ | 1.008,80 |
| Podbudowy |
| 6. | D-04.01.01 | Koryto ziemne pod ściek przykrawężnikowy, ławy krawężnikowe, zatoki autobusowe i zjazdy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w grucie kat. III z transportem urobku na odległość 10 km samochodami samowyładowczymi ścieki: 1261,0*0,3*0,45=170,235 zatoka: 114,0*0,45=51,300 krawężniki:1263,0*0,40*0,45=227,340 zjazdy do posesji: 622*0,36=223,920 zjazdy na drogi boczne: 89,1*0,48=42,768 | m³ | 715,563 |
| 7. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia, chodnika i zjazdów ścieki: 1261,0*0,3=378,30 zatoka:114,00 krawężniki:1263,0*0,40=505,20 zjazdy do posesji :622,00 zjazdy na drogi boczne: 89,10 chodniki: 1750,00 | m² | 3.458,60 |
| 8. | D-04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm ścieki: 1261,0*0,3=378,30 krawężniki: 1263,0*0,4=505,20 | m² | 883,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | D-04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm zatoka: 114,0 zjazdy do posesji: 490,2+597,6-96,0=991,80 zjazdy na drogi boczne: 49,3+39,8=89,10 chodniki: 1750,0 | m² | 2.944,90 |
| 10. | D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu RM ≥ 6 MPa grub. 15 cm na zjazdach na posesje, pielęgnacja piaskiem i wodą | m² | 622,00 |
| 11. | D-04.06.01b | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowanego C16/20 gr. 22 cm na zatokach autobusowych | m² | 114,00 |
| 12. | D-04.04.04 | Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych grub. 20 cm na zjeździe na drogę niższej kategorii 49,3+39,8 | m² | 89,10 |
| 13. | D-04.03.01 | Oczyszczanie mechaniczne podbudowy pomocniczej tłuczniowej na zjeździe na drogę niższej kategorii | m² | 89,10 |
| 14. | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem podbudowy pomocniczej tłuczniowej na zjeździe na drogę niższej kategorii w ilości 0,5kg/m2 | m² | 89,10 |
| 15. | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P grub. 13 cm na zjeździe na drogę niższej kategorii | m² | 89,10 |
| Nawierzchnie |
| 16. | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm z wbudowaniem materiału z rozbiórki w pobocza na odl. do 3 km od miejsca frezowania – frezowanie w celu usunięcia nierówności nawierzchni na długości ścieku i wykonania szczelnego połączenia nawierzchni ze ściekiem 1157,0*0,5 | m² | 578,50 |
| 17. | D-04.03.01 | Oczyszczanie mechaniczne podbudowy zasadniczej bitumicznej wzdłuż ścieków przykrawężnikowych | m² | 578,50 |
| 18. | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem podbudowy zasadniczej bitumicznej w ilości 0,3 kg/m2 wzdłuż ścieków przykrawężnikowych | m² | 578,50 |
| 19. | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm wzdłuż ścieków przykrawężnikowych 1157,0*0,5 | m² | 578,50 |
| 20. | D-04.03.01 | Oczyszczanie mechaniczne podbudowy zasadniczej bitumicznej na zjeździe na drogę niższej kategorii | m² | 89,10 |
| 21. | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem podbudowy zasadniczej bitumicznej w ilości 0,3 kg/m2 na zjeździe na drogę niższej kategorii | m² | 89,10 |
| 22. | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm na zjazdach na drogi boczne | m² | 89,10 |
| 23. | D-05.03.23 | Zatoki autobusowe z kostki brukowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 114,00 |
| 24. | D-05.03.23 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 622,00 |
| 25. | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 1.750,00 |
| Elementy ulic |
| 26. | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 20×6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 1190,0+318,0+43,0+464,0+18,0+10,0+127,0+21,0 | m | 2.191,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie zjazdów 15,5+15,5+15,5+15,9+15,9+15,9+14,7+15,0+16,1+16,9+16,5+14,9+15,2+16,8+18,4+ +16,8+14,8+13,7+15,3+14,8+15,2+14,0+13,9 | m | 357,20 |
| 28. | D-08.01.01b | Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 pod krawężniki i obrzeża o gr. 8 cm (653,0+492,0+9,0+109,0)*0,085+357,2*0,045 | m³ | 123,429 |
| 29. | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wym. 20×30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 653,0+492,0+9,0+109,0 | m | 1.263,00 |
| 30. | D-08.05.06a | Ścieki uliczne z trzech rzędów betonowej kostki brukowej na ławie betonowej z betonu C 12/15 grub. 29 cm | m | 1.261,00 |
| Roboty wykończeniowe |
| 31. | D-06.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m² | 3.850,00 |
| 32. | D-06.01.01 | Humusowanie skarp i pasów zieleni z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 5 cm wraz z rozsianiem nawozu, utrzymaniem i pierwszym koszeniem | m² | 3.850,00 |
| 33. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu grub. 40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp str. P: 1131,0 str. L: 940,0 | m | 2.071,00 |
| Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |
| 34. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome farbą akrylową odblaskową – linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych malowane mechanicznie 0,5*4,0*6<P-10> 2*0,375*3<P-14> | m² | 14,25 |
| 35. | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50 mm | szt. | 4,00 |
| 36. | D-07.02.01 | Montaż nowych znaków pionowych informacyjnych, roz. średnie z folią odblaskową typu 3 zgodnie z proj. organizacji ruchu D-6 – 2 szt. | szt. | 2,00 |
| 37. | D-07.02.01 | Montaż nowych znaków pionowych ostrzegawczych, roz. średnie z folią odblaskową typu 2 zgodnie z proj. organizacji ruchu A-16 – 2 szt. | szt. | 2,00 |
| 38. | D-07.02.01 | Ponowny montaż tablic i znaków drogowych zdemontowanych w celu przestawienia | szt. | 16,00 |
| 39. | D-07.06.02 | Bariera wygradzająca rurowa segmentowa U-12 segment 2,0 m 38,0+6,0+20,0+14,0+6,0+2,0 | m | 86,00 |
| Roboty inne |
| 40. | D-01.01.01 | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | szt. | 1,00 |